## Slide 1
Python
城市电力负荷分析与预测

## Slide 2
目录
数据清洗流程
模型的建立以及优化
图像绘制以及结论

## Slide 3
数据概况与字段规整
DateTime设为索引
采样时间点 | 温度 | 湿度 | 风速 | 辐射流相关变量 | 辐射流相关变量 | 区域一负荷 | 区域二负荷 | 区域三负荷

## Slide 4
数据清洗流程
使用 utf-8-sig 编码读取 CSV 数据
按原列顺序统一命名为短名，消除双空格歧义
按“月/日/年 时:分”解析 DateTime
设为时间索引并升序排列，保留10分钟粒度
核对缺失值、重复时间戳及完整时间网格
用 describe() 检查数值范围，并审查风速分布
读入与字段规整
时间解析与排序
数据质量检查

## Slide 5
数据完整性检查
缺失值合计：0 8个数值字段均完整
无需插补 保留原始观测值
缺失值
重复时间戳：0 每个采样时刻唯一
无需时间去重 按时间顺序组织数据
重复时间戳
应有与实有：52,416 范围内缺失时间点：0
覆盖364天 不含2017年12月31日
10分钟时间网格

## Slide 6
数值检查与异常审查
温度范围：3.247至40.010 湿度范围：11.340至94.800 用描述统计核对数值范围
描述统计核查
风速低于0.2的占比为57.6% 风速不低于4.8的占比为38.6% 笔记本显示明显双峰分布 分布差异仍需结合业务判断
风速双峰现象
当前未执行异常值剔除或替换 保留原值并记录风速分布疑点 不能将双峰直接判定为错误
异常处理边界

## Slide 7
预处理结果与后续衔接
完成列名规整、时间解析与排序，形成统一时间索引 保留52,416条记录与8个数值字段，无需补缺或去重 后续开展时间规律分析、气象相关性分析与短期负荷建模